## Slide 1: SEMINAR DIGITALNE PLATFORME ZA VERTIKALNO INTERGIRANI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV
09.03.2020
ABB AbilityTM
Predavač: Saša Milinović

## Slide 2
Sadržaj Izlaganja
Digitalizacija Energetike i Industrije
ABB AbilityTM
Operations Data Management Zenon
Notes: Poštovane kolegice i kolege,
Kao prije svega želio bih Vam zahvaliti na velikom odazivu na današnji seminar u organizaciji HO CIRED-a.
U sljedećih pol sata ćemo proći kroz kroz sljedeće teme
1
2
3
Te pokušati objasniti na koji način se korištenjem Ability platforme može doprinijeti digitalizaciji poslovanja, odnosno sustava koji se koriste u energetici

## Slide 3
Digitalizacija Energetike i Industrije
Danas –Industry 4.0
Povezivanje ljudi, usluga i stvari
1712 –Industry 1.0
Thomas Newcome
Prvi parni stroj
1870 –Industry 2.0
Električna energija se
koristi u industriji
1969 –Industry 3.0
Programabilni kontroleri
Činiti više
Transparentnost:
nadzirati,
kontrolirati,
upravljati
Znati više
Vidljivost:
procijeniti,
obavijestiti,
mjeriti
Zajedno
Prilagodljivost:
surađivati,
savjetovati,
ponovno evaluirati
Činiti bolje
Predvidiljivost:
optimizirati,
predvidjeti,
simulirati
ABB Ability™
158 g.
99 g.
50 g.
Prikupljanje podataka
Povezivanje
Notes: Ako pogledamo kroz povijest postoje značajni trenuci koji su odredili tijek industrije i energetike:
Industrijska revolucija - 1. parni stroj
Industrijska revolucija - električna energija
Programabilni kontroleri
Digitalizacija i povezivanje -> ABB Ability
Svrha digitalizacije je bolji pristup informacijama, lakši nadzor, predviđanje budućih događanja i prilagođavanje novim uvjetima poslovanja

## Slide 4
ABB AbilityTM
Digitalna transformacija (DX)
  Proces digitalnog širenja i evolucije poslovanja
  Spajanje tehnologija sa proizvodima
  Prikupljanje i analiza podataka
  Potencijal za povećanje sigurnosti, efikasnosti, uštede...
Notes: Digitalna transformacija je proces, ne stvar
Nije kratkotrajna već kontinuirani proces digitalnog širenja i evolucije poslovanja
Zahtjeva analizu prirode poslovanja korisnika
Svrha digitalne transformacije je maksimalno iskorisiti potencijale digitalnih tehnologija u svrhu optimiziranja rada bilo kojeg procesa, predviđanje budućih događanja i auto korekcija procesa

## Slide 5
ABB AbilityTM
Notes: Ako sve to stavimo u kontekst energetskog ekosustava samo promjene u načinu proizvodnje, prijenosa, distribucije,
pohranjivanja i korištenja energije zahtjevaju značajne promjene u načinu na koji upravljamo sa samim tim sustavom.
Prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore kao primarne izvore električne energije zahtijeva bolju predikciju, bržu prilagodljivost i ‘pametnije’ upravljanje sa energetskim sustavom.
Digitalne tehnologije su sredstvo za riješavanje trenutnih izazova sa kojima će se energetski ekosustavi sve više susretati

## Slide 6
ABB AbilityTM
Digitalna transformacija u Energetici
Promjene u energetskom ekosustavu potiču digitalnu transformaciju
Pametni HW & SW za energetski ekosustav
Centralizirano upravljanje
Prediktivno održavanje
Maksimalna Sigurnost
Optimizirano korištenje energije

## Slide 7
ABB AbilityTM
Što je ABB AbilityTM
Platforma sa razvoj digitalnih rješenja sa već preko 200 implementiranih
rješenja u energetici i industriji
Cilj platforme je omogućavanje klijentima povećanje produktivnosti, pouzdanosti
i sigurnosti sa smanjenim troškovima
Pristup „From field to Cloud”
ABB Ability™
Edge
ABB Ability™
Cloud
ABB Ability™
Enabled
Device
3rd party
Cloud
ABB Ability™
Enabled
Device
Marketplace
5G
Analog/legacy devices
Notes: ABB nije u digitalnim tehnologijama zadnjih par godina već nekoliko desetljeća
ABB Ability rezultat dugogodišnjeg razvoja digitalnih rješenja ne samo za segment energetike već cjelokupne industrije
Rješenja koja se protežu od rješenja na razini ‘polja’ do ‘cloud-a’

## Slide 8
ABB AbilityTM
Operations Data Management Zenon
Sigurna platforma za upravljanje podacima, lako spojiva sa strojevima, infrastrukturom i proizvodnim pogonima
Služi kao baza za druga digitalna rješenja iz ABB AbilityTM platforme ili se može
spojiti na druge softverske digitalne pakete
Preko 300 drivera za spajanje na opremu različitih proizvođača
Laka integracija u cloud rješenja preko različitih sučelja
Dugi životni vijek, kompatabilnost sa prijašnjim verzijama
Mala cijena održavanja i nadograđivanja

## Slide 9
ABB AbilityTM
Operations Data Management Zenon
Prikuplja, analizira, prikazuje i upravlja podacima
Pruža vrijedne uvide o procesima za bolje odluke
Smanjuje vrijeme izvan pogona
Poboljšava energetsku učinkovitost
Maksimalna sigurnost podataka i snažni alati za izvještavanje
Globalna podrška
Notes: Nije samo HMI sučelje, već alat za obradu podataka, ne samo njihovo prikazivanje već za analizu i korištenje u svrhu povećanja efikasnosti i samjnivanja troškova rada

## Slide 10
ABB AbilityTM
Operations Data Management Zenon – tipovi sustava
Zenon Supervisor
Zenon Operator
Zenon Energy Edition
ABB ZEE600

## Slide 11
ABB AbilityTM
ABB ABILITY™ ELECTRIFICATION MONITORING AND CONTROL FOR DISTRIBUTION NETWORKS
ABB ZEE600
Dio ABB AbilityTM platforme sa direktnom primjenom za kontrolu i nadzor distributivnih mreža (baziran na Zenon Energy Edition)

## Slide 12
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Glavne značajke
Fleksibilna arhitektura sa mogućnošću daljinskog upravljanja
Prilagodljivo grafičko korisničko sučelje
Pristup i sinkronizacija projekata za više korisnika
Otvorenost i proširivost sustava
Praćenje, izvještavanje i optimizacija u stvarnom vremenu
Laka spojivost sa vanjskim sustavima ili cloud rješenjima
Siguran rad, komunikacija i sigurnost podataka
Praćenje i kontrola procesa u stvarnom vremenu korištenjem
naprednih korisničkih sučelja
Skalabilnost i modularnost kako bi se zadovoljile trenutne i buduće
potrebe postrojenja

## Slide 13
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Primjena
HMI za trafostanicu
Komunikacijsko sučelje
  IEC 61850 MMS (Edition 1, Edition 2)
  IEC 60870-5-101
  IEC 60870-5-103,
  IEC60870-5-104,
  Modbus TCP or Modbus RTU
  DNP3 TCP
  Itd.
Automatizacijski kontroler za primarnu i sekundarnu distribuciju

## Slide 14
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Uvid u procesna zbivanja

## Slide 15
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Uvid u procesna zbivanja
Alarm management
  Upozorenje operateru o abnormalnim stanjima procesa
  Lako definiranje alarma
  Sveobuhvatna analitika alarma (broj, učestalost itd.)

## Slide 16
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Uvid u procesna zbivanja
Automatic line coloring
  Mijenjanje boja linija ovisno o stanju mreže, greškama itd.
  Trenutna indikacija operaterima o stanju mreže
  Brza reakcija na potencijalne greške i kvarove

## Slide 17
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Uvid u procesna zbivanja
Worldview
  Sveobuhvatan prikaz energetske mreže
  Mogućnost povećvanja i smanjivanja prikaza

## Slide 18
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Uvid u procesna zbivanja
Trending
  Prikaz trenutnih i povijesnih vrijednosti

## Slide 19
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Uvid u procesna zbivanja
Connectivity states
  Prikaz povezanosti svih uređaja na mreži

## Slide 20
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Web Server
Pregled i upravljanje procesom putem WEB preglednika
Dvije opcije
  Standardni WEB server – samo pregled procesa
  Web server Pro – puno upravaljanje sa procesom

## Slide 21
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Upravljanje procesom

## Slide 22
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Upravljanje procesom
Command processing
  Obrada naredbi bez grešaka (select-before-operate za IEC 61850, DNP3 iIEC 60870)
  Blokiranje operacija
  Detekcija kvara prekidača
  Zaključavanje naredbi
  Komande u dva koraka

## Slide 23
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Upravljanje procesom
Interlocking and topology check
  Sprečavanje potencijalno opasnih situacija
  Za svaku naredbu se mogu definirati uvjeti za njezino
  izvršavanje ovisno o stanju prekidača ili stanju mreže

## Slide 24
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Upravljanje procesom
Zenon logic and SoftPLC
  Ugrađeno IEC 61131-3 programsko okruženje
  5 programskih jezika
  SoftPLC za near-real-time ili non-real-time aplikacije
  (provjera uvjeta za dozvolu izvršavanja komandi,
  komunikacija sa relejima itd.)

## Slide 25
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Upravljanje procesom
Zenon logic
  Simulacija promjena prije same implementacije

## Slide 26
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Upravljanje procesom
Command Sequencer
  User friendly obrada naredbi u trafostanicama
  Naredbe se mogu konfigurirati, mijenjati i testirati
  u grafičkom sučelju bez potrebe korištenja SoftPLC
  programiranja
  Svi glavni komunikacijski protokoli su podržani
  u ovom okruženju

## Slide 27
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Nadzor procesa

## Slide 28
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Nadzor procesa
Event list
  Kronološka lista svih događaja u sustavu
  Mogućnost lake pretrage liste
  Sigurnost sustava arhiviranja bez mogućnosti neovlaštenih unosa
  Operateri mogu dodavati svoje komentare

## Slide 29
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Nadzor procesa
Historian with SQL export
  Pohranjivanje procesnih veličina
  Izvoz spremljenih podataka
  Lako definiranje ciklusa pohranjivanja podataka

## Slide 30
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Nadzor procesa
Extended trends
  Spremljeni i aktualni podaci se mogu
  uspoređivati i analizirati
  Različite mogućnosti za prikaz podataka
  (konfiguriranje osi, povećavanje i smanjivanje
  prikaza, linearni ili logaritamski prikazi itd.)

## Slide 31
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Nadzor procesa
Reports
  Grafičko izvještavanje bez potrebe za
  dodatnim alatima
  Generiranje izvještaja baziranih na povijesnim
  podacima
  Jednostavna analiza KPI procesa

## Slide 32
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Nadzor procesa
Process recorder
  Kontinuirana pohrana procesnih podataka u
  svrhu kasnije evaluacije mogućih grešaka
  Za obuku i simulaciju procesa

## Slide 33
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Nadzor procesa
Simulation mode
  Simuliranje bez ugroze stvarnog procesa

## Slide 34
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Siguran pristup i rad

## Slide 35
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Siguran pristup i rad
User Administration
  Do 128 razine pristupa
  Bez ograničenja na broj korisnika

## Slide 36
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – Siguran pristup i rad
Built-in security features
  Razvijen u skladu sa IEC 62443 standardom za industrijske mreže i sigurnost sustava
  Zaštita od gubitka podataka i neovlaštenog pristupa
  128-bitna enkripcija za mrežnu komunikaciju
  Sve promjene na sustavu se mogu spremati
  Patch management (nadogradnje se mogu raditi bez gašenja servera)

## Slide 37
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – ABB elektrifikacijske bilblioteke

## Slide 38
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – ABB elektrifikacijske bilblioteke
Template Wizard
  Sve postavke se primjenjuju na prazni projekt (jezik, broj SLD-ova, dijagnostika sustava,...)
  Object Import Wizard
    Za uvoz uređaja koji su podržani od strane ZEE600 biblioteka
    Služi za efikasniji inženjering prilikom konfiguracije IEC 61850 uređaja
    Historian Energy Consumption Configurator Wizard
      Za spremanje podataka o potrošnji energije (do 100 uređaja)
      Disturbance record wizard
        Automatski se spremaju ako je tako definirano u postavkama projekta

## Slide 39
ABB AbilityTM
ABB ZEE600 – ABB elektrifikacijske bilblioteke